## Slide 1: MTK平台项目介绍
庄俊锋 2013-06-03

## Slide 2: MTK平台目录简介
|--code: MTK发布的原始sdk
|--code_change: Coship针对SDK进行的修改
|--ext：一些额外的文件，如linux-3.0.13.tar.gz、 patch2release.tar.gz等等

## Slide 3: MTK平台目录简介
|--code:
|-- android：android源码
|-- BDP_Generic ：BDP相关源码
|-- BDP_Linux ：BDP相关源码
|-- build、Makefile、setupenv：主编译系统
|-- release：和发布相关的文件
PS：code_change目录结构和code目录结构一致

## Slide 4: MTK平台目录简介
|-- ext:
|-- dynamic_pictures ：开机动画
|-- libandroid_iptv 、 linux-3.0.13.tar.gz ：不再使用，历史遗留文件
|-- patch2release.tar.gz ：二次开发包生成相关文件
|-- patch_generic 、 patch_linux ：BDP代码的补丁
|-- sn_and_mac ：SN和MAC读取工具
|-- stand_by：待机软件

## Slide 5: MTK平台编译以及生成文件
编译：
$ cd code #进入到code目录
$ . setupenv #设置环境变量
$ make bin #编译所有目标
生成文件：
release2test：转测试文件
release2integration：二次开发包

## Slide 6: MTK平台编译及生成文件
编译：
$ cd code #进入到code目录
$ . setupenv #设置环境变量
$ make bin #编译所有目标
生成文件：
release2test：转测试文件
release2integration：二次开发包

## Slide 7: MTK平台烧录
mt8658_bl_linux.bin ：bootloader文件
8658_linux_demo_dbg.bin ：完整的bin文件

## Slide 8: MTK项目目录简介
|--platform:
|--mt8658sdkcoship.tar.gz
|--product:
|--N9085I_CIBN_guangxi
|--N9085I_CIBN_ott
|--N9085I_CIBN_sichuan
…

## Slide 9: MTK项目编译及生成文件
编译：
$ cd product/N9085I_CIBN_ott/ #进入到项目目录
$ . setupenv #设置环境变量
$ make bin #编译所有目标
生成文件：
release2test：转测试文件

## Slide 10: MTK项目编译步骤详解
删除上次解压产生的文件
解压二次开发包
进入到platform目录，执行setupenv设置环境变量
根据delFiles.txt文件，删除二次开发包中不需要的文件
将当前目录下的android、BDP_Linux和BDP_Generic拷贝覆盖到platform目录下的文件，已进行定制化
执行make bin进行整体编译

## Slide 11: 其他
MTK播放相关的代码： device/mediatek/mtbox/bdp/libs/
升级相关代码： build/tools/releasetools/